Таблица 1

Базовые параметры и характеристики научно-исследовательских судов для комплексных рыбохозяйственных исследований в Дальневосточных морях и прилегающих к Камчатке районов Тихого океана

| 1 | Тип научно исследовательского судна | Крупнотоннажное многоцелевое НИС | Среднетоннажное НИС-траулер | Среднетоннажное многоцелевое НИС | Малое многоцелевое НИС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Планируемый район работ | неограниченный | неограниченный | неограниченный | неограниченный |
| 3 | Размеры судна: длина наибольшая, м ширина, м осадка в грузу, м | 94,8 19,2 6,5 | 38,5 10,2 4,23 | 46,7 9 4 | 25 7,5 2,5 |
| 4 | Мощность главной энергетической установки, кВт (л.с.) | 2×2050 (2×2780) | 1×1080 (1×1470) | 2×900 (2×1220) | 220–440 (300–600) |
| 5 | Мощность морозильных камер | поддержание температуры воздуха -28°С в трюме хранения мороженной продукции | поддержание температуры воздуха -28°С в трюме хранения мороженной продукции | поддержание температуры воздуха -28°С в трюме хранения мороженной продукции | поддержание температуры воздуха -28°С в трюме хранения мороженной продукции |
| 6 | Вместимость трюмов, м3 | 480 | 367 | 250 | 30 |
| 7 | Промысловое вооружение | донный, разноглубинный тралы, снюрревод | донный, разноглубинный тралы, снюрревод | ярусные порядки, порядки дрифтерных сетей, крабовых ловушек | донный, разноглубинный тралы, снюрревод |
| 8 | Мощность траловых лебедок, тс | 2×15 | 2×10 | хребтиновыборочная лебедка 1×1 | 2×4 |
| 9 | Научно-поисковые приборы | - научный эхолот Simrad EK60, - многолучевой научный эхолот Simrad MS70, - система контроля орудий лова Simrad ITI, - система контроля орудий лова ScanMar, - телеуправляемый подводный аппарат с рабочей глубиной до 2000 м, - доплеровский гидроакустический измеритель течений, - CTD-зонд, - гидрологический комплекс | - научный эхолот Simrad EK60, - многолучевой научный эхолот Simrad MS70, - система контроля орудий лова Simrad ITI, - система контроля орудий лова ScanMar, - телеуправляемый подводный аппарат с рабочей глубиной до 1000 м, - CTD-зонд, - гидрологический комплекс типа MPV-200, - океанографические лебедки – 2 шт., - система снижения судовых шумов: дизель-электрический привод на сайлент-блоках, звукоизоляция корпуса | - научный эхолот Simrad EK60, - многолучевой научный эхолот Simrad MS70, - - телеуправляемый подводный аппарат с рабочей глубиной до 2000 м, - доплеровский гидроакустический измеритель течений VMADCP 150 кГц | научный эхолот Simrad EK60, - многолучевой научный эхолот Simrad MS70, - система контроля орудий лова ScanMar, - телеуправляемый подводный аппарат с рабочей глубиной до 300 м, - гидрологический комплекс типа MVP-200, - океанографические лебедки – 1 шт., - система снижения судовых шумов: дизель-электрический привод на сайлент-блоках, звукоизоляция корпуса судна |
|  |  | типа MPV-200, - видеонаблюдение (промысловая палуба/лебедки), - океанографические лебедки – 10 шт., - система снижения судовых шумов: дизель-электрический привод на сайлент-блоках, звукоизоляция корпуса судна |  | - CTD-зонд Micro CAT, - дночерпатели Van Veen, Shipeck, - термосалинограф SB21, - флуориметр TURNER 10AU, - океанографические лебедки – 7 шт., - система снижения судовых шумов: дизель-электрический привод на сайлент-блоках, звукоизоляция корпуса судна |  |
| 10 | Количество и перечень лабораторий | 8 шт.: - гидрологическая, - гидробиологическая, - ихтиологическая, - гидрохимическая, - гидроакустическая, - для подводных исследований, - технологическая, - центр обработки данных | 4 шт.: - совмещенная гидрологическая гидробиологическая, - ихтиологическая, - гидроакустическая, - информационный центр | 5 шт.: - гидрологическая, - гидробиологическая, - ихтиологическая, - гидроакустическая, - информационный центр | 2 шт.: - совмещенная гидрологическая, гидробиологическая и ихтиологическая, - гидроакустическая + 2 раб. места, оборудованных ПК |
| 11 | Ангары для гидрологического оборудования | - для CTD-зонда, - для подводного аппарата, - для дночерпателей, - контейнеры для прочего оборудования | - для CTD-зонда, - для гидробиологической драги, - для подводного аппарата, - для дночерпателей, - контейнеры для прочего оборудования | - для CTD-зонда, - для подводного аппарата, - для дночерпателей, - контейнеры для прочего оборудования | - для CTD-зонда, - для подводного аппарата |
| 12 | Число членов экипажа, включая штат научных сотрудников, чел. | 70 | 30 | 30 | 11 |